## Slide 1: Présentation du problème

## Slide 2
En prévision des beaux jours où il fera chaud dans la salle de physique-chimie, on se propose de construire un ventilateur. On ne dispose que d’une pile 9V et d’un moteur à hélice (Tension maximale Umax = 3V et intensité maximale Imax = 180 mA). Or, observez ce qui se passe si on associe les deux (Didacam).
Comment associer alors ce moteur et cette pile : - sans mettre le moteur hors d'usage ; - et de sorte que le fonctionnement du moteur soit optimal ?
Débattons avec Padlet

## Slide 3: Accès aux applications en ligne :
Liens vers Padlet  s:\groupes\classe\donnees\SPC
4A
https://padlet.com/sciences_tabvv/xcgzdegbnyr9
4B https://padlet.com/sciences_tabvv/p69jrx8aqnr9
4C
https://padlet.com/sciences_tabvv/uag1nv8pp4dk

## Slide 4
Nous avons trouvé qu’il faut associer en série un conducteur ohmique au moteur.
Or, nouvelle contrainte, nous ne pourrons pas tâtonner avec différents conducteurs ohmiques de peur de mettre le moteur hors d’usage.

## Slide 5
Il va nous falloir utiliser une méthode expérimentale permettant de déterminer directement la valeur de la résistance R nécessaire.
C’est l’objectif des différents protocoles qui vous seront proposés lors de la séance prochaine.

## Slide 6
En attendant, les lois de l’électricité nous en apprennent plus sur la tension et l’intensité du courant concernant ce dipôle résistant :
Analysons un peu le circuit…
(les élèves tracent le circuit sur leur cahier)

## Slide 7
Technique employée : Nous allons tracer et étudier ce que l’on appelle la caractéristique du conducteur ohmique :
C’est un graphique où l’on représente :
En abscisse : L’intensité I du courant
qui traverse le dipôle résistant. En ordonnée : La tension électrique U
entre les bornes du dipôle résistant.
 On va faire varier progressivement l’une des grandeurs et noter les valeurs que va prendre l’autre grandeur.
U
I
0

## Slide 8
On a vu que le conducteur ohmique transforme l’énergie électrique en énergie thermique, et la dissipe sous forme de chaleur. Vous respecterez également les valeurs de tensions à appliquer au conducteur ohmique. Voilà sinon ce qui risque d’arriver  « video-surtension-resistance » à montrer
Enfin, les mesures que vous réaliserez devront être soigneusement réalisées afin d’obtenir des résultats fiables.

## Slide 9: Accès aux applications en ligne pour la production numérique : (comptes à créer)
Genial.ly
LOGIN : sciences.tabvv@gmail.com
MDP : xxxxx
Easel.ly
LOGIN : sciences.tabvv@gmail.com
MDP : xxxxx
Prezi
LOGIN : sciences.tabvv@gmail.com
MDP : xxxxx
Accès au Padlet récapitulatif :
https://padlet.com/sciences_tabvv/Monmoulinvatropvite

## Slide 10: Accès à des didacticiels pour les applications en ligne :
Didacticiel pour Easel.ly  http://www.reseau-canope.fr/atelier-essonne/spip.php?article882
Didacticiel pour Geanial.ly  https://www.youtube.com/watch?v=BJHbUhBoRg0
Autres didacticiel pour Geanial.ly  https://padlet.com/proferabelais/dcxzvlbolunb

## Slide 11: Carte mentale finale :
https://framindmap.org/mindmaps/index.html